Результаты мониторинга промплощадки №4 свободной экономической зоны «Могилев» в 2023 году.

03.01.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» (далее – лаборатория РЦАК) проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 03.01.2023 № 183-ВС, от 03.01.2023 №184-ВС, от 03.01.2023 №185-ВС).

05.01.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 05.01.2023 №181-ВС, от 05.01.2023 №182-ВС).

23.01.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри», ИООО «Кроноспан ОСБ», ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 23.01.2023 № 1-ВС, от 23.01.2023 №3-ВС, от 23.01.2023 №4-ВС).

24.01.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 24.01.2023 №2-ВС).

01.02.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 01.02.2023 №181-ВС).

03.02.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 03.02.2023 № 14-ВС).

10.02.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 10.02.2023 №11-ВС, от 10.02.2023 №12-ВС).

13.02.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри», ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 13.02.2023 №16-ВС, от 13.02.2023 №1-ВС).

17.02.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 17.02.2023 №21-ВС).

20.02.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ», ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 20.02.2023 №22-ВС, от 20.02.2023 №23-ВС).

21.02.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 21.02.2023 № 20-ВС).

27.02.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 27.02.2023 №26-ВС).

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ», с привлечением лаборатории УЗ «Могилевский ОблЦГЭ и ОЗ» в феврале 2023 года проведены:

1.Измерения	параметров физических факторов уровня звука:

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, пер. Весенний, д.2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, д. Новоселки, ул. Машаковка, д. 2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, д.Вильчицы, ул. Полевая, 2а)

По результатам измерений параметров физических факторов (протокол №210/32/2/30 от 28.02.2023), эквивалентный и максимальный уровень звука в измеренных/контрольных точках не превышал допустимый уровень, установленный для дневного времени суток требованиями Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37.

2.	Исследования воздуха населенных мест:

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, м-н Гребенево, пер.2-ой Весенний, 212;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», Могилевский район, аг.Вейно, ул.Советская, 54;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, м-н Гребенево, пер.2-ой Весенний, 210.

По результатам исследований атмосферного воздуха (протокол № 26-5/1451-1506 от 16.02.2023; протокол № 26-5/1507-1906 от 17.02.2023) фактические значения максимально - разовых концентраций и среднесуточных значений определяемых веществ в исследованных точках не превышают величины максимально - разовых и среднесуточных ПДК, что соответствует требованиям «Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными Постановлением Минздрава Республики Беларусь №113 от 08.11.2016г.; «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.

31.01.2023, 28.02.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведен отбор проб сточных вод на выпуске с очистных сооружений МУКП «Жилкомхоз в р.Вильчанка. 			В отобранных пробах сточных вод превышения допустимых концентраций   загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование не установлено (протоколы от 06.02.2023 № 38- СВ, от 07.03.2023 № 79-СВ).

07.03.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 07.03.2023 №25-ВС, от 07.03.2023 №27- ВС).

13.03.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 13.03.2023 № 30-ВС).

14.03.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 14.03.2023 № 31-ВС).

15.03.2023, 17.03.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 15.03.2023 №2-ВС, от 17.03.2023 №33- ВС).

17.03.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 17.03.2023 № 32-ВС).

24.03.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 24.03.2023 №37-ВС).

29.03.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 29.03.2023 №34-ВС, от 29.03.2023 №35- ВС).

30.03.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 30.03.2023 № 39-ВС).

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ», с привлечением лаборатории УЗ «Могилевский ОблЦГЭ и ОЗ» в марте 2023 года проведены:

Исследования воздуха населенных мест:

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, ул.Гомельское шоссе, д.99;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», Могилевский район, д.Вильчицы, ул.Партизанская, 62;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, ул.Гомельское шоссе, д.103.

По результатам исследований атмосферного воздуха (протокол № 26-5/3428-3483 от 31.03.2023; протокол № 26-5/3484-3483 от 31.03.2023) фактические значения максимально - разовых концентраций и среднесуточных значений определяемых веществ в исследованных точках не превышают величины максимально - разовых и среднесуточных ПДК, что соответствует требованиям «Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными Постановлением Минздрава Республики Беларусь №113 от 08.11.2016г.; «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.

Филиал «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой зоны в районе д. Новоселки Могилевского района.

В 1 квартале 2023 года Филиалом «Могилевоблгидромет» по результатам измерений в пробах атмосферного воздуха превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций контролируемых загрязняющих веществ не зарегистрировано.

30.03.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 3-ВС от 14.04.2023).

17.04.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 44-ВС от 21.04.2023).

17.04.2023 и 18.04.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 45-ВС от 21.04.2023, №46-ВС от 21.04.2023).

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ», с привлечением лаборатории УЗ «Могилевский ОблЦГЭ и ОЗ» в апреле 2023 года проведены:

1.Измерения	параметров физических факторов уровня звука:

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, пер. Весенний, д.2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, д. Новоселки, ул. Машаковка, д. 2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9).

По результатам измерений параметров физических факторов (протокол №382/101/2/28 от 03.04.2023), эквивалентный и максимальный уровень звука в измеренных/контрольных точках не превышал допустимый уровень, установленный для дневного времени суток требованиями Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37.

Исследования воздуха населенных мест:

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, ул.Гребеневская, д.31;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», Могилевский район, д.Новоселки, ул.Машаковка, д.6;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, ул.Гомельское шоссе, д.103.

По результатам исследований атмосферного воздуха (протокол № 26-5/4899-4954 от 29.04.2023; протокол № 26-5/4955-5199 от 29.04.2023) фактические значения максимально - разовых концентраций и среднесуточных значений определяемых веществ в исследованных точках не превышают величины максимально - разовых и среднесуточных ПДК, что соответствует требованиям «Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными Постановлением Минздрава Республики Беларусь №113 от 08.11.2016г.; «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.

18.04.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 47-ВС от 26.04.2023).

21.04.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы № 52-ВС от 05.05.2023, № 53-ВС от 05.05.2023, № 54-ВС от 05.05.2023).

28.04.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 55-ВС от 05.05.2023).

28.04.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 4-ВС от 19.05.2023).

17.05.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 61-ВС от 24.05.2023).

22.05.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 62-ВС от 26.05.2023).

22.05.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 63-ВС от 30.05.2023).

29.05.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 66-ВС от 01.06.2023).

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ», с привлечением лаборатории УЗ «Могилевский ОблЦГЭ и ОЗ» в 2023 году проведены:

1.Измерения	параметров физических факторов уровня звука:

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, пер. Весенний, д.2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, д. Новоселки, ул. Машаковка, д. 2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9).

По результатам измерений параметров физических факторов (протокол №522/142/2/35 от 05.05.2023), эквивалентный и максимальный уровень звука в измеренных/контрольных точках не превышал допустимый уровень, установленный для дневного времени суток требованиями Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37.

Исследования воздуха населенных мест:

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, м-н Гребенево, пер.2-й Весенний, 212;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», Могилевский район, аг.Вейно, ул.Советская, 54;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, пер.2-й Весенний, 210.

По результатам исследований атмосферного воздуха (протокол № 26-5/7187-7242 от 08.6.2023; протокол № 26-5/7243-7487 от 09.06.2023) фактические значения максимально - разовых концентраций и среднесуточных значений определяемых веществ в исследованных точках не превышают величины максимально - разовых и среднесуточных ПДК, что соответствует требованиям «Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными Постановлением Минздрава Республики Беларусь №113 от 08.11.2016г.; «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.

25.05.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 5-ВС от 08.06.2023).

31.05.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 67-ВС от 12.06.2023, протокол, № 68-ВС от 12.06.2023).

09.06.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 72-ВС от 15.06.2023).

13.06.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 75-ВС от 16.06.2023).

13.06.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 74-ВС от 23.06.2023).

15.06.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 76-ВС от 04.07.2023, протокол, № 77-ВС от 04.07.2023).

15.06.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 6-ВС от 04.07.2023, протокол, № 7-ВС от 04.07.2023).

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ», с привлечением лаборатории УЗ «Могилевский ОблЦГЭ и ОЗ» в 2023 году проведены:

1.Измерения	параметров физических факторов уровня звука:

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, пер. Весенний, д.2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, д. Новоселки, ул. Машаковка, д. 2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9).

По результатам измерений параметров физических факторов (протокол №666/191/2/49 от 19.06.2023), эквивалентный и максимальный уровень звука в измеренных/контрольных точках не превышал допустимый уровень, установленный для дневного времени суток требованиями Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37.

Исследования воздуха населенных мест:

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», м-р Гребенево, пер. 2-й Весенний, вблизи д.210;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, м-н д. Вильчицы, ул. Партизанская, д. 62;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, ул.Гомельское шоссе, д.99.

По результатам исследований атмосферного воздуха (протокол № 26-5/8477-8532 от 30.06.2023; протокол № 26-5/8533-8776 от 30.06.2023) фактические значения максимально - разовых концентраций и среднесуточных значений определяемых веществ в исследованных точках не превышают величины максимально - разовых и среднесуточных ПДК, что соответствует требованиям «Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными Постановлением Минздрава Республики Беларусь №113 от 08.11.2016г.; «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.

29.06.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышение установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выявлено по твердым частицам на источнике №0001 (водогрейный котел) (протокол от 07.07.2023 № 81-ВС). По факту данного нарушения начат административный процесс.

13.07.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 84-ВС от 17.07.2023).

13.07.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 20.07.2023 № 85-ВС).

17.07.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 86-ВС от 20.07.2023).

19.07.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 87-ВС от 26.07.2023).

19.07.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 88-ВС от 21.07.2023).

01.08.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 93-ВС от 03.08.2023).

01.08.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 93-ВС от 03.08.2023).

24.07.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 89-ВС от 08.08.2023).

24.07.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 90-ВС от 08.08.2023).

24.07.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 91-ВС от 08.08.2023).

24.07.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 8-ВС от 11.08.2023, протокол № 9-ВС от 11.08.2023, протокол № 10-ВС от 11.08.2023,).

03.08.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 95-ВС от 09.08.2023).

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ», с привлечением лаборатории УЗ «Могилевский ОблЦГЭ и ОЗ» в июле 2023 году проведены:

1.Измерения	параметров физических факторов уровня звука:

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, пер. Весенний, д.2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, Могилевский район, д.Вильчицы, ул.Полевая, д. 2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, д. Новоселки, ул. Машаковка, д. 2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9).

По результатам измерений параметров физических факторов (протокол №843/254/2/70 от 28.07.2023), эквивалентный и максимальный уровень звука в измеренных/контрольных точках не превышал допустимый уровень, установленный для дневного времени суток требованиями Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37.

Исследования воздуха населенных мест:

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», Могилевский район, д. Новоселки, ул. Машаковка, вблизи д.8;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», Могилевский район, д. Новоселки, ул. Машаковка, д.4;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, ул. Гребеневская, д.31.

По результатам исследований атмосферного воздуха (протокол № 26-5/9548-9603 от 31.07.2023; протокол № 26-5/9604-9847 от 31.07.2023) фактические значения максимально - разовых концентраций и среднесуточных значений определяемых веществ в исследованных точках не превышают величины максимально - разовых и среднесуточных ПДК, что соответствует требованиям «Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными Постановлением Минздрава Республики Беларусь №113 от 08.11.2016г.; «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.

21.08.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 102-ВС от 29.08.2023).

24.08.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 105-ВС от 29.08.2023).

21.08.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 101-ВС от 01.09.2023).

22.08.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 103-ВС от 01.09.2023).

23.08.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 104-ВС от 01.09.2023).

12.09.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 111-ВС от 22.09.2023).

18.09.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 113-ВС от 20.09.2023).

18.09.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 112-ВС от 26.09.2023).

18.09.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 114-ВС от 26.09.2023).

25.09.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 14-ВС от 29.09.2023).

25.09.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 15-ВС от 29.09.2023).

25.09.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 117-ВС от 06.10.2023).

25.09.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 118-ВС от 06.10.2023).

09.10.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 120-ВС от 12.10.2023).

16.10.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 122-ВС от 18.10.2023).

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ», с привлечением лаборатории УЗ «Могилевский ОблЦГЭ и ОЗ» в августе-сентябре 2023 года проведены:

1.Измерения параметров физических факторов уровня звука:

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, пер. Весенний, д.2);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, д. Вильчицы, ул. Полевая, д. 2а);

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, Могилевский район, п. Вейно, ул. Пионерская, д.9).

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, Могилевский район, д. Новоселки, ул. Машаковка, д. 2);

По результатам измерений параметров физических факторов (протокол №928/291/2/75 от 31.08.2023 измерений параметров физических факторов; протокол №1063/330/2/93 от 29.09.2023 измерений параметров физических факторов), эквивалентный и максимальный уровень звука в измеренных/контрольных точках не превышал допустимый уровень, установленный для дневного времени суток требованиями Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37.

2. Исследования воздуха населенных мест в августе 2023:

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», Могилевский район, аг.Вейно, ул.Советская, вблизи д.65;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», Могилевский район, аг.Вейно, ул.Советская, вблизи д.54;

-на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, м-н Гребенево, пер.2-й Весенний, вблизи д.210.

Исследования воздуха населенных мест в сентябре 2023:

-на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, Могилевский район, д.Вильчицы, ул.Полевая, вблизи д. 2а)

-на территории участка №4 СЭЗ «Могилев» г.Могилев, ул.Кочеряга, д.5

По результатам исследований атмосферного воздуха (протокол № 26-5/11227-11469 от 31.08.2023 испытаний атмосферного воздуха; протокол № 26-5/11171-11226 от 31.08.2023) испытаний атмосферного воздуха; протокол № 26-5/12853-13096 от 29.09.2023) испытаний атмосферного воздуха; протокол № 26-5/12797-12852 от 29.09.2023 испытаний атмосферного воздуха) фактические значения максимально - разовых концентраций и среднесуточных значений определяемых веществ в исследованных точках не превышают величины максимально - разовых и среднесуточных ПДК, что соответствует требованиям «Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными Постановлением Минздрава Республики Беларусь №113 от 08.11.2016г.; «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.

23.10.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 02.11.2023 № 124-ВС).

23.10.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 02.11.2023 № 125-ВС).

30.10.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 128-ВС от 11.11.2023).

31.10.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 129-ВС от 13.11.2023).

30.10.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 16-ВС от 11.11.2023).

31.10.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 17-ВС от 11.11.2023).

13.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 131-ВС от 16.11.2023).

20.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 135-ВС от 23.11.2023).

20.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 24.11.2023 № 136-ВС).

27.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 139-ВС от 01.12.2023).

27.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 19-ВС от 08.12.2023).

27.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 20-ВС от 08.12.2023).

27.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 21-ВС от 08.12.2023).

27.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 140-ВС от 12.12.2023).

27.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 141-ВС от 13.12.2023).

28.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев».  По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 142-ВС от 12.12.2023).

30.11.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Новус Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 143-ВС от 05.12.2023).

05.12.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 18.12.2023 № 148-ВС).

06.12.2023 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол № 149-ВС от 08.12.2023).