Результаты мониторинга промплощадки №4 свободной экономической зоны «Могилев» в 2022 году.

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ», с привлечением лаборатории УЗ «Могилевский ОблЦГЭ и ОЗ» в январе 2022 года проведены:

1.Измерения	параметров физических факторов уровня звука:

-	на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, пер. Весенний, д.2);

-	на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72);

-	на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, д. Новоселки, ул. Машаковка, д. 4);

-	на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9).

По результатам измерений параметров физических факторов (протокол № 45/22/2/02 от 21 января 2022), эквивалентный и максимальный уровень звука в измеренных/контрольных точках: граница жилой застройки г. Могилев, пер. Весенний, д.2; граница жилой застройки г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72; граница жилой застройки д. Новоселки, ул. Машаковка, д. 4; граница жилой застройки аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9 не превышал допустимый уровень, установленный для дневного времени суток требованиями Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37.

2.Исследования воздуха населенных мест:

-	на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72;

-	на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9;

-	на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», д. Вильчицы, ул. Полевая, около д.2А.

По результатам исследований атмосферного воздуха (протокол № 26-5/511-564 от 20.01.2022; протокол № 26-5/565-756 от 20.01.2022; протокол № 26-5/940-993 от 03.02.2022; протокол № 26-5/994-1179 от 03.02.2022) фактические значения максимально-разовых концентраций и среднесуточных значений определяемых веществ в исследованных точках не превышают величины максимально - разовых и среднесуточных ПДК, что соответствует требованиям «Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными Постановлением Минздрава Республики Беларусь №113 от 08.11.2016г.; «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

5 и 14 февраля 2022 года Филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой зоны в районе ул. Перекопская г. Могилева и д. Новоселки Могилевского района.

По результатам измерений в пробах атмосферного воздуха превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций контролируемых загрязняющих веществ не зарегистрировано.

17.01.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» (далее – лаборатория РЦАК) проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 21.01.2022 № 5-ВС).

17.01.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 21.01.2022 № 4-ВС).

21.01.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 25.01.2022 № 9-ВС и 28.01.2022 №8-ВС).

24.01.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 24.01.2022 № 10-ВС).

25.01.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведен отбор проб сточных вод на выпуске с очистных сооружений МУКП «Жилкомхоз в р.Вильчанка.

В отобранных пробах сточных вод превышения допустимых концентраций   загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование не установлено (протокол от 31.01.2022 № 42- СВ).

27.01.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 31.01.2022 №11-ВС, №14-ВС, №13-ВС, от 01.02.2022 №12-ВС).

04.02.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лаборатория РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 09.02.2022 № 19-ВС, от 08.02.2022 №18-ВС).

11.02.2021 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 15.02.2022 № 24-ВС).

14.02.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 18.02.2022 № 25-ВС, №26-ВС).

16 и 28 февраля 2022 года Филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой зоны в районе ул. Перекопская г. Могилева и д. Вильчицы Могилевского района.

По результатам измерений в пробах атмосферного воздуха превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций контролируемых загрязняющих веществ не зарегистрировано.

21.02.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 25.02.2022 № 31-ВС).

21.02.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведен отбор проб сточных вод на выпуске с очистных сооружений МУКП «Жилкомхоз в р.Вильчанка.

В отобранных пробах сточных вод превышения допустимых концентраций   загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование не установлено (протокол от 28.02.2022 № 85 СВ).

25.02.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 02.03.2022 №36-ВС, №37-ВС, №38-ВС, №39-ВС).

03.03.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 10.03.2022 № 40-ВС и №41-ВС).

04.03.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 11.03.2022 № 42-ВС).

12.03.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 14.03.2022 № 43-ВС).

24.03.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведен отбор проб сточных вод на выпуске с очистных сооружений МУКП «Жилкомхоз в р.Вильчанка.

В отобранных пробах сточных вод превышения допустимых концентраций   загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование не установлено (протокол от 30.03.2022 № 141 СВ).

Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ», с привлечением лаборатории УЗ «Могилевский ОблЦГЭ и ОЗ» в феврале 2022 года проведены:

1.Измерения	параметров физических факторов уровня звука:

-	на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, пер. Весенний, д.2);

-	на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72);

-	на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, д. Новоселки, ул. Машаковка, д. 4);

-	на территории участка № 4 СЭЗ «Могилев» (граница жилой застройки, аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9).

По результатам измерений параметров физических факторов (протокол № 79/33/2/4 от 10 февраля 2022), эквивалентный и максимальный уровень звука в измеренных/контрольных точках: граница жилой застройки г. Могилев, пер. Весенний, д.2; граница жилой застройки г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72; граница жилой застройки д. Новоселки, ул. Машаковка, д. 4; граница жилой застройки аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9 не превышал допустимый уровень, установленный для дневного времени суток требованиями Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37.

2.	Исследования воздуха населенных мест:

-	на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, ул. Перекопская, д. 72;

-	на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», г. Могилев, пер. 1-й Перекопский, д. 53;

- на границе СЗЗ участка №4 СЭЗ «Могилев», аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9.

По результатам исследований атмосферного воздуха (протокол № 26-5/1896-2087 от 28.02.2022; протокол № 26-5/1842-1895 от 28.02.2022; протокол № 26-5/1343-1534 от 15.02.2022; протокол № 26-5/1289-1342 от 15.02.2022) фактические значения максимально - разовых концентраций и среднесуточных значений определяемых веществ в исследованных точках не превышают величины максимально - разовых и среднесуточных ПДК, что соответствует требованиям «Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными Постановлением Минздрава Республики Беларусь №113 от 08.11.2016г.; «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.д

15 и 25 марта 2022 года Филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой зоны в районе пер.2-й Весенний г. Могилева и д. Вильчицы Могилевского района.

По результатам измерений в пробах атмосферного воздуха превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций контролируемых загрязняющих веществ не зарегистрировано.

14.03.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 17.03.2022 № 44-ВС).

17.03.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем». По результатам проведенных замеров, превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 21.03.2022 № 48-ВС).

21.03.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 29.03.2022 №52-ВС, №51- ВС, №50-ВС, №53-ВС).

15.04.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 19.04.2022 №60-ВС).

18.04.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды лабораторией РЦАК проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Омск Карбон Могилев». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 21.04.2022 №63-ВС, №62 ВС, №61-ВС).

19.04.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведен отбор проб сточных вод на выпуске с очистных сооружений МУКП «Жилкомхоз в р.Вильчанка.

В отобранных пробах сточных вод превышения допустимых концентраций   загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование не установлено (протокол от 25.04.2022 № 175 СВ).

30.05.2022 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведен отбор проб сточных вод на выпуске с очистных сооружений МУКП «Жилкомхоз в р.Вильчанка.

В отобранных пробах сточных вод превышения допустимых концентраций   загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование не установлено (протокол от 06.06.2022 № 238 СВ).

21.06.2022 МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Вильчанка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам: БПК5 -13,3 мгО2/дм3 при ДК- 6, ХПКcr -135 мгО2/дм3 при ДК -30, взвешенные вещества – 41,7 мг/дм3 при ДК - 20, нефтепродукты – 0,41 мг/дм3 при ДК- 0,3 мг/дм3 (протокол от 27.06.2022 № 283-СВ).

По данному факту превышений установленных нормативов начат административный процесс, а также устанавливается размер вреда, причиненного окружающей среде.